|  |  | Vorbemerkung Wenn kein Fabrikat als Alternative angeboten wird, gilt das Leitfabrikat als angeboten und vertraglich geschuldet. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leise Fahrbahn Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338, KDI, ohne Fase, mit Abstandhaltern von ca. 4 mm, Steindicke: 120 mm Bezeichnung: Nennmaß: 20 x 15 195 x 145 mm 15 x 15 145 x 145 mm Diagonalstein Steindicke : 160 mm Bezeichnung: Nennmaß: 20 x 15 195 x145 mm Diagonalstein Oberfläche: [La Linia feingestrahlt; Il Campo strukturiert; Cubus; Palladio; Umbriano gemasert] Farbe: [Bitte Farbauswahl eintragen] Erzeugnis: METTEN STEIN+DESIGN TYP: LEISE FAHRBAHN mit lagenweiser Schutzverpackung oder gleichwertiger Art angebotenes Fabrikat: Angebotenes Fabrikat: |  |  |
|  | ……… m² | Pflastersteine aus Beton liefern und mit 3–5 mm Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. Die Einbauempfehlungen des Hersteller sind zu beachten. | ……… | ……… |
|  | ............ m | Zuschneiden der Pflastersteine aus Beton per Nassschnitt für das Verlegen an Kanten und Einfassungen in der Pflasterdecke gem. Pos. _. | .......... | .......... |
|  | ....... Stück | Zuschneiden der Pflastersteine aus Beton per Nassschnitt für das Verlegen an Einbauten und Aussparungen in der Pflasterdecke gem. Pos. _. | .......... | .......... |

EP = Einheitspreis €

GP = Gesamtpreis €